|  | SINTEF RAPPORT |
| --- | --- |
|  | TITTEL |
|  | Støyestimat for Gullknapp flyplass |
| SINTEF IKT Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: O S Bragstads plass 2C 7034 Trondheim Telefon: 73 59 30 00 Telefaks: 73 59 10 39 Foretaksregisteret: NO 948 007 029 MVA |  |
|  | FORFATTER(E) |
|  | Idar Ludvig Nilsen Granøien, Rolf Tore Randeberg |
|  | OPPDRAGSGIVER(E) |
|  | Sørlandskonsult AS |
| RAPPORTNR. | GRADERING | OPPDRAGSGIVERS REF. |
|  | Åpen | Rolf Tetlie |
| GRADER. DENNE SIDE | ISBN | PROSJEKTNR. | ANTALL SIDER OG BILAG |
| Åpen |  | 90E101.84 | 21 |
| ELEKTRONISK ARKIVKODE | PROSJEKTLEDER (NAVN, SIGN.) | VERIFISERT AV (NAVN, SIGN.) |
| SINTEF RAPPORT.doc | Idar Ludvig Nilsen Granøien | Herold Olsen |
| ARKIVKODE | DATO | GODKJENT AV (NAVN, STILLING, SIGN.) |
|  | 2006-07-07 | Odd Kr. Ø. Pettersen, forskningssjef |
| SAMMENDRAG |
| Det er beregnet støysoner fra to alternative utforminger og trafikksituasjoner for flyplassen Gullknapp i Froland kommune ved hjelp av dataprogrammet NORTIM, den norskutviklede beregningsmodellen for flystøy. Beregningene gjøres i tråd med anbefalingene knyttet til Miljøverndepartementets retningslinje T-1442. Samtidig gjøres det beregninger av støynivå på alle bolighus som ligger innefor beregningsområdet. Beregningene viser at en 1000 meters bane med hovedsakelig trafikk med propellfly vil få støysoner som totalt dekker ca 0,5 km2. For en 2300 meters bane med regulær rutetrafikk med jetfly på ca 5000 bevegelser i året, så dekker støysonene omlag 6 km2. Med denne trafikkmengden vil det være behov for å kartlegge tre bolighus med tanke på behov for tilleggsisolering av fasader i forhold til forurensningsforskriften. For alternativet med kortere bane vil det være ett av disse husene som trenger kartlegging. |
| STIKKORD | NORSK | ENGELSK |
| GRUPPE 1 | Akustikk | Acoustics |
| GRUPPE 2 | Fly støy | Aircraft Noise |
| EGENVALGTE | Gullknapp | Gullknapp |
|  | Froland | Froland |
|  | Arendal | Arendal |

INNHOLDSFORTEGNELSE

1.	INNLEDNING	4

2.	GENERELT OM FLYSTØY	5

2.1	Flystøyens egenskaper og virkninger	5

2.1.1	Søvnforstyrrelse som følge av flystøy	5

2.1.2	Generell sjenanse som følge av flystøy	6

3.	Miljøverndepartementets retningslinjer	6

3.1	Måleenheter	6

3.2	Støysoner til arealplanlegging	8

3.2.1	Definisjon av støysoner	8

3.2.2	Utarbeidelse av støysonekart og implementering i kommunale planer	8

3.3	Beregningsmetode	9

3.3.1	Dimensjonering av trafikkgrunnlaget	9

3.3.2	Beregningsprogrammet NORTIM	9

3.4	Kartlegging i henhold til forskrift til forurensningsloven	10

4.	OMGIVELSER	11

4.1	11

4.2	11

5.	FLYTRAFIKK	12

5.1	12

5.2	Error! Bookmark not defined.

5.3	12

6.	FLYTYPER	12

6.1	12

6.2	13

6.3	13

7.	DESTINASJONER, TRASÉER OG PROFILER	13

7.1	13

7.2	13

7.3	13

7.4	13

7.5	13

7.6	13

8.	SKALERING AV TRAFIKK	13

8.1	13

8.2	13

8.3	13

9.	BEREGNINGSPARAMETERE	13

9.1	13

9.2	13

9.3	13

10.	RESULTATER	13

10.1	13

10.2	13

10.3	13

10.4	13

10.5	13

10.6	13

10.7	13

10.8	13

10.9	13

10.10	13

10.11	13

10.12	13

11.	LITTERATUR	13

# INNLEDNING

Sørlandskonsult AS, ved Rolf Tetlie, har gitt SINTEF i oppdrag å utarbeide et estimat av støy rundt en påtenkt utvidelse av flyplassen Gullknapp i Froland kommune.

Oppdraget er utført ved SINTEF IKT, avdeling akustikk, med Idar Ludvig Nilsen Granøien som prosjektleder og Rolf Tore Randeberg som prosjektmedarbeider.

Denne rapporten viser det generelle grunnlaget for behandling av flystøy i Norge. Videre er datagrunnlaget for beregningene gjennomgått og resultatene vist i form av kart og tabeller.

# GENERELT OM FLYSTØY

Hensikten med dette kapitlet er å gi en forenklet innføring om hvordan flystøy virker på mennesker. Framstillingen baserer seg på anerkjent viten fra det internasjonale forskningsmiljøet.

## Flystøyens egenskaper og virkninger

Flystøy har en del spesielle egenskaper som gjør den forskjellig fra andre typer trafikkstøy. Varigheten av en enkelt støyhendelse er forholdsvis lang, nivåvariasjonene fra gang til gang er gjerne store og støynivåene kan være kraftige. Det kan også være lange perioder med opphold mellom støyhendelsene. Flystøyens frekvensinnhold er slik at de største bidrag ligger i ørets mest følsomme område og det er derfor lett å skille denne lyden ut fra annen bakgrunnsstøy; så lett at man ofte hører flystøy selv om selve støynivået ikke beveger seg over bakgrunnsstøyen.

Folk som utsettes for flystøy rapporterer flere ulemper. De to viktigste typer er forstyrrelse av søvn eller hvile og generell irritasjon eller sjenanse. Det er viktig å merke seg at fare for hørselsskader begrenser seg til de personer som jobber nær flyene på bakken.

### Søvnforstyrrelse som følge av flystøy

Det er bred internasjonal enighet om at vekking som følge av flystøy kan medføre en risiko for helsevirkninger på lang sikt, se litteraturlisten ref. [1]. Det er ikke konsensus på hvorvidt endring av søvnstadium (søvndybde) har noen negativ effekt alene, dersom dette ikke medfører vekking. (Disse betraktninger kan ikke anvendes for andre typer trafikkstøy hvor støynivået varierer mindre og ikke er totalt fraværende i perioder slik som flystøy kan være.)

Risiko for vekking er avhengig av hvor høyt støynivå en utsettes for (maksimumsnivå) og hvor mange støyhendelser en utsettes for i løpet av natten. Det er normalt store individuelle variasjoner på når folk reagerer på støyen. Derfor brukes oftest en gitt sannsynlighet for at en andel av befolkningen vekkes for å illustrere hvilke støynivå og antall hendelser som kan medføre vekking, som illustrert i Figur 2-1.

Figur 2-1. 10 % sannsynlighet for vekking resp. søvnstadieendring. Sammenheng mellom maksimum innendørs støynivå og antall hendelser [1].

Figuren viser at man tåler høyere støynivå uten å vekkes dersom støynivået opptrer sjelden. Når det blir mer enn ca. 15 støyhendelser i søvnperioden er ikke antallet så kritisk lenger. Da er det 10 % sjanse for vekking dersom nivåene overstiger 53 dBA i soverommet.

### Generell sjenanse som følge av flystøy

Generell støysjenanse kan betraktes som en sammenfatning av de ulemper som en opplever at flystøyen medfører i den perioden man er våken. De mest vanlige beskrivelser er knyttet til stress og irritasjon, samt forstyrrelser ved samtale og lytting til radio, fjernsyn og musikk (se ref. [2] – [6] for en grundigere beskrivelse). Det er mulig å kartlegge disse faktorene enkeltvis og samlet gjennom spørreundersøkelser i støyutsatte områder.

Det er gjort en rekke undersøkelser hvor flystøy er relatert til ekvivalent støynivå, “gjennomsnittsnivået”. Figur 2-2 fra ref. [3] viser en gjennomsnitts middelkurve for de som ble ansett som de mest pålitelige av disse undersøkelsene. Antallet som føler seg “sterkt forstyrret” av flystøy er relatert til den norske måleenhet ekvivalent flystøynivå (EFN).

En stor undersøkelse fra Fornebu bekrefter i store trekk både kurveform og rapportert sjenanse for flystøy ved de normalt forekommende belastningsnivåer i boligområder innenfor flystøysonene [4]. Tilsvarende funn er gjort ved Værnes og i Bodø [5].

Figur 2-2. Middelkurve for prosentvis antall sterkt forstyrret av flystøy som funksjon av ekvivalent flystøynivå utendørs [3].

# Miljøverndepartementets retningslinjer

Miljøverndepartementet har i januar 2005 samlet retningslinjer for behandling av støy fra forskjellige støykilder i en ny retningslinje, T-1442 [7]. For flystøy erstatter denne T-1277 fra 1999 [8]. Den nye retningslinjen endrer både måleenheter og definisjoner av støysoner. Vi har i dette kapitlet valgt å sette de nye bestemmelsene i noen grad i sammenheng med de gamle som erstattes.

## Måleenheter

En sammensatt støyindikator, som på en enkel måte skal karakterisere den totale flystøybelastning, og derved være en indikator for flest mulige virkninger, må ta hensyn til følgende faktorer ved støyen: Nivå (styrke), spektrum (farge), karakter, varighet, samt tid på døgnet. Måleenheten for flystøy må i rimelig grad samsvare med de ulemper som vi vet flystøy medfører. Et høyt flystøynivå må indikere høy ulempe.

På begynnelsen av 1980-tallet ble det i Norge utarbeidet to spesielle enheter for karakterisering av flystøy, nemlig Ekvivalent Flystøynivå (EFN) og Maksimum Flystøynivå (MFN), begge basert på lydnivåmålinger i dBA. Enhetene ble definert i ref. [6] og lagt til grunn i retningslinjen fra 1984 og senere i 1999 [8]. Ved innføringen av ny retningslinje i 2005 [7] ble enhetene erstattet med henholdsvis Lden og LA5S.

Lden er det mål som EU har innført som en felles måleenhet for ekvivalentnivå. I likhet med EFN legger måleenheten forskjellig vekt på en støyhendelse i forhold til når på døgnet hendelsene forekommer. På natt er vektfaktoren 10, på dag er den 1. Det gjelder for både EFN og Lden. Mens EFN har en gradvis avtrappende veiekurve på morgen og gradvis økende på kveld, har Lden en trinnvis overgang, se Figur 3-1. Lden adderer 5 dB til støyhendelser mellom kl 19 og 23. I antall operasjoner tilsvarer dette en vekting på 3.16. Dersom trafikken ved flyplassene var jevnt fordelt over døgnet, vil derfor EFN gi høyere (lineære) veiefaktor for trafikken. Ved virkelige situasjoner (og omgjort til dB) viser det seg at støynivået målt i EFN i gjennomsnitt gir ca 1-1.5 dB høyere verdi.

Figur 3-1. Veiekurve for EFN (sort linje hverdag, stiplet linje søndag) og LDEN (rød linje) som funksjon av tid på døgnet [6, 7].

MFN er definert som det høyeste A-veide lydnivå som regelmessig forekommer i et observasjonspunkt, og som klart kan tilskrives flyoperasjoner. “Regelmessig” er definert til en hyppighet på minimum 3 ganger per uke. Det regnes separat maksimumsnivå for natt (22–07) og dag (07–22). MFN er ment å skulle gi utslag dersom maksimumsnivå skulle gi større ulemper enn det som beregnet ekvivalentnivå skulle innebære.

Det nye maksimumsnivået L5AS er i [7] definert som det lydnivå ”som overskrides av 5 % av hendelsene i løpet av en nærmere angitt periode, dvs et statistisk maksimalnivå i forhold til antall hendelser”. Denne enheten kommer bare til anvendelse for hendelser som forekommer på natt mellom 23 og 07, og var ment å skulle erstatte MFN på natt. L5AS vil imidlertid ikke identifisere de nivå som kan skape problem for søvnforstyrrelse relatert til Figur 2-1. Antallet ”hendelser” vil kunne variere fra flyplass til flyplass og fra område til område ved en og samme flyplass. Når dimensjonerende nivå defineres til å være en prosentsats, vil man derfor ikke uten videre vite hvor mange hendelser dette representerer.

Retningslinjen definerer forøvrig ikke begrepet ”hendelse”. Det betyr at det ikke er gitt hvor mye støy som skal til for at man skal inkludere noe som en hendelse. I veilederen til T-1442 [9] er dette imidlertid rettet på, slik at det er mulig å beregne størrelsen. Avklaringen i veilederen medfører at L5AS beregnes som MFN på natt, med den forskjell at tidsrommet som betraktes er redusert med en time på kvelden, siden L5AS beregnes for tidsrommet 23–07.

## Støysoner til arealplanlegging

Mens retningslinje T-1277 og dens forgjenger T-22/84 definerte 4 støysoner nummerert fra I–IV, legger den nye retningslinjen opp til at det bare skal etableres 2 støysoner, gul og rød sone. I tillegg benyttes betegnelsen ”hvit sone” om området utenfor støysonene. Kommunene anbefales også å etablere ”grønne soner” på sine kart for å markere ”stille områder som etter kommunens vurdering er viktige for natur- og friluftsinteresser”. Hvit og grønn sone skal med andre ord ikke betraktes som støysoner.

### Definisjon av støysoner

Støysonene defineres slik at det i ytterkant av gul sone kan forventes at inntil 10 % av en gjennomsnitts befolkning vil føle seg sterkt plaget av støyen. Det betyr at det vil være folk som er plaget av støy også utenfor støysonene.

De to støysonene er i retningslinjen definert som vist i den følgende tabell. Det fremgår at hver sone defineres med 2 kriterier. Hvis ett av kriteriene er oppfylt på et sted, så faller stedet innenfor den aktuelle sonen – det er med andre ord et ”eller” mellom kolonnene.

| Støykilde | Støysone |
| --- | --- |
|  | Gul sone | Rød sone |
|  | Utendørs støynivå | Utendørs støynivå i nattperioden kl. 23 – 07 | Utendørs støynivå | Utendørs støynivå i nattperioden kl. 23 – 07 |
| Flyplass | 52 Lden | 80 L5AS | 62 Lden | 90 L5AS |

Tabell 3-1. Kriterier for soneinndeling. Alle tall i dB, frittfeltverdier.

Sammenlignet med de 4 flystøysonene i T-1277 og tatt hensyn til at EFN kan være ca 1 dB høyere enn Lden, går det frem at yttergrensen for gul sone ligger noe innenfor midten av den tidligere støysone I. Yttergrensen for rød sone vil ligge noe innenfor midten av den gamle støysone III.

### Utarbeidelse av støysonekart og implementering i kommunale planer

Ansvar for utarbeidelse av kart som viser støysonene legges til tiltakshaver ved nye anlegg, mens anleggseier eller driver har ansvar for eksisterende anlegg. De ansvarlige oversender kartene til kommunen og har også et ansvar for å oppdatere kartene dersom det skjer vesentlige endringer i støysituasjonen. Normalt skal kartene vurderes hvert 4.–5. år.

Det skal utarbeides støysonekart for dagens situasjon og aktivitetsnivå og en prognose 10–20 år fram i tid. Kartet som oversendes kommunen skal settes sammen som en verste situasjon av de to beregningsalternativene.

Kommunene skal inkludere og synliggjøre støysonekartene i kommuneplan. Retningslinjen har flere forslag til hvordan dette kan gjøres. For varige støykilder er det foreslått å legge sonene inn på selve kommuneplankartet som støybetinget restriksjonsområde. Det anbefales at kommunene tar inn bestemmelser tilknyttet arealutnyttelse innenfor støysonene og at det skal stilles krav til reguleringsplan for all utbygging av støyømfintlige bebyggelse innenfor rød og gul sone.

Følgende regler for arealutnyttelse er angitt i retningslinjen:

- rød sone, nærmest støykilden, angir et område som ikke er egnet til støyfølsomme bruksformål, og etablering av ny støyfølsom bebyggelse skal unngås.

- gul sone er en vurderingssone, hvor støyfølsom bebyggelse kan oppføres dersom avbøtende tiltak gir tilfredsstillende støyforhold.

## Beregningsmetode

Vurdering av flystøy etter Miljøverndepartementets retningslinjer gjøres kun mot støysonegrenser som er beregnet, dvs. at man ikke benytter målinger lokalt for å fastsette hvor grensene skal gå. Den beregningsmodellen som benyttes i Norge (se avsnitt 3.3.2), er imidlertid basert på en database som representerer en sammenfatning av et omfattende antall målinger. Under forutsetning av at beregningsmodellen nyttes innenfor sitt gyldighetsområde, må det derfor gjøres meget lange måleserier for å oppnå samme presisjonsnivå som det beregningsprogrammet gir.

Målinger kan nyttes som korrigerende supplement ved kompliserte utbredelsesforhold, ved spesielle flyprosedyrer, eller når beregningsprogrammet eller dets database er utilstrekkelig.

### Dimensjonering av trafikkgrunnlaget

I retningslinje T-1277 ble det lagt til grunn at den travleste sammenhengende 3-måneders periode på sommerstid (mellom 1. mai og 30. september) skulle benyttes som trafikkgrunnlag. Sommeren har vært valgt siden EFN ble innført som måleenhet basert på en antakelse om at sommeren representerte den tid av året da støyen hadde størst negative utslag i forhold til utendørs aktivitet. Også det faktum at flere sover med åpent vindu om sommeren ble tillagt vekt.

Veilederen til den nye retningslinjen legger seg opp til reglene fra EU direktiv 2002/49/EC om at det skal benyttes et årsmiddel av trafikken. Det gis imidlertid en liten åpning for fortsatt å bruke 3 måneder på sommeren dersom trafikken er sterkt sesongpreget (turisttrafikk).

Militære øvelser som forekommer minst hvert 2. år, skal inngå i trafikkgrunnlaget.

### Beregningsprogrammet NORTIM

Fra 1995 beregnes flystøy i Norge med det norskutviklede dataprogrammet NORTIM [10, 11] eller spesialutgaver av dette (REGTIM og GMTIM). Programmene er utviklet av SINTEF for de norske luftfartsmyndigheter og var opprinnelig basert på rutiner fra programmet Integrated Noise Model (INM), utviklet for det amerikanske luftfartsverket, FAA. Programmene har imidlertid gjennomgått en betydelig modernisering og har svært lite igjen av den opprinnelige kildekode.

Det unike med NORTIM er at det tar hensyn til topografiens påvirkning av lydutbredelse, samt lydutbredelse over akustisk reflekterende flater. NORTIM beregner i en og samme operasjon alle de aktuelle måleenheter som er foreskrevet i retningslinjene. Beregning av MFN og EFN er således supplert med Lden og L5AS. Andre støymål som beregnes er blant annet ekvivalentnivået, LEQ, for dag og for natt eller for hele det dimensjonerende middeldøgn.

Grensesnittet mellom operatør og program er betydelig forbedret slik at arbeidsbelastningen er redusert til under det halve. Nødvendige hjelpeprogram foretar statistisk behandling av trafikkdata, forenkler innlesing av beregningsgrunnlaget og uttegning av kart og resultater. Beregningsresultatene fremkommer som støykurver (sonegrenser) som kan tegnes i ønsket målestokk. Alle resultatene leveres på SOSI filformat.

NORTIM programmene ble i 2002 endret ved at nye algoritmer for beregning av bakkedemping og direktivitet [12] ble tatt i bruk. Disse algoritmer erstatter tidligere algoritmer for beregning av lateral demping. Årsaken var at den moderne flyparken har andre karakteristika enn de som ble benyttet da de grunnleggende rutiner ble utviklet sent på 1970 tallet. De gamle rutiner var utelukkende empirisk utviklet, mens de nye er en blanding. Bakkedemping er basert på en teoretisk modell [13], mens direktivitet er basert på måleserier på Gardermoen i 2001 [14] og således empiriske. Etter disse opprettingene av programkoden viser sammenligninger av lang tids målinger og beregninger for tilsvarende trafikk et avvik på i gjennomsnitt under 0.5 dBA [12].

Beregningsprogrammet inneholder en database for 275 ulike flytyper. Databasen er i hovedsak en kopi av INM 6.0c databasen [15] og senere oppdateringer av denne, supplert med profiler fra NOISEMAP [16] og med korrigerte støydata for 2 flyfamilier [12]. Ved bruk av en liste over substitutter for flytyper som ikke inngår i databasen, kan det beregnes støy fra omlag 650 forskjellige typer fly. I tillegg er det mulig å legge inn brukerdefinerte data for fly- og helikoptertyper som ikke er definert i databasen. I slike situasjoner hentes data fra andre anerkjente kilder eller egne målinger.

## Kartlegging i henhold til forskrift til forurensningsloven

Forskrift om grenseverdier for lokal luftforurensning og støy ble gitt ved kongelig resolusjon 30. mai 1997, med virkning fra 1. juli samme år. Forskriften er hjemlet i forurensningsloven og ble oppdatert i 2002 [17].

Forskriften fastsetter grenseverdier som skal utløse kartlegging og utredning av tiltak. For støy er kartleggingsgrensen satt til døgnekvivalent nivå (LEQ,24h) på 35 dBA innendørs når bare en støytype dominerer. Dersom flere likeverdige kilder er til stede, senkes kartleggingsgrensen for hver støykilde med 3 dB til 32 dBA.

Flystøy beregnes for utendørs nivå. Det må derfor gjøres forutsetninger om hvor stor støyisolasjon (demping) husets fasader medfører for å kunne gjøre resultatene om til innendørsnivå. Fasadeisolasjon varierer med frekvensinnhold i støyen. Lave frekvenser (basslyder) går lettere gjennom, mens høye frekvenser (diskant) dempes bedre. Det betyr at forskjellige flytyper har ulik støydemping gjennom en fasade. Basert på utredning om fasadeisolasjon [18] er det i ref. [19] valgt tre forskjellige tall for fasadeisolasjon avhengig av hvilke flytyper som er støymessig dominant på hver flyplass. Grenseverdi for kartlegging baseres på de hustyper som gir minst demping i fasaden. Ut fra dette gjelder følgende grenseverdier for beregnet utendørs døgnekvivalent nivå (LEQ,24h):

| Flyplasstype | Støymessig dominerende flytype | Minimum fasadeisolasjon i vanlig bebyggelse | Kartleggingsgrense relativt til frittfeltnivå |
| --- | --- | --- | --- |
| Regionale flyplasser | Propellfly | 18 dBA | 53 dBA (35+18) |
| Stamruteplasser / militære flyplasser | Eldre jetfly / Jagerfly | 23 dBA | 58 dBA (35+23) |
| Stamruteplasser | Støysvake jetfly | 26 dBA | 61 dBA (35+26) |

Tabell 3-2. Kartleggingsgrenser i henhold til forurensningsloven.

# OMGIVELSER

Gullknapp flyplass er i dag en klubbflyplass med en asfaltert rullebane på 500 meter. Den ligger i Froland kommune ca 7 km i luftlinje nordvest for Arendal sentrum.

Digitalt kartunderlag er mottatt fra Statkart på OSI format og importert inn i NORTIM. Kartet er i NGO akse 2 koordinater og basert på N50 serien. I denne rapporten vil det bli vist i forskjellig målestokk avhengig av hva som skal vises.

Figur 4-1 Basiskart (med planlagt rullebane) i målestokk 1:100.000.

Digital terrengmodell er stilt til disposisjon av Avinor. Modellen har punkttetthet på 50 meter og høydeoppløsning på desimeter.

# FLYTRAFIKK

Oppdragsgiver har laget prognoser for de to trafikksituasjoner som skal undersøkes og disse er importert i NORTIM. I denne prognosen er det ikke spesifisert flytyper på større rutefly, bare nevnt antall seters kapasitet. Det er her valgt en 50/50 fordeling mellom flytypene Airbus A321 og Boeing B737-800 for dette segmentet.

For hver av flytypene/-kategoriene er det angitt trafikkmengde i døgnsegmentene kl 07-19, 19-23 og 07-23. Innenfor disse segmentene er trafikken for hver kategori eller flytype jevnt fordelt med likt antall pr time. Det er ikke lagt inn noe trafikk i nattperioden fra kl 23 til kl 07.

Her gis det noen tabeller som oppsummerer trafikken for de to beregningsalternativer.

Tabell 5-1 Totalt antall årlige flybevegelser for hvert alternativ.

| TO_LA | SumOper Kort bane Lang bane |
| --- | --- |
| LA | 3980 | 6250 |
| TO | 3980 | 6250 |

Tabell 5-2 Antall årlige bevegelser pr flytype for de to alternative trafikksituasjoner.

| ACtype | TO_LA | SumOper Kort bane Lang bane |
| --- | --- | --- |
| A321 | LA |  | 1260 |
| A321 | TO |  | 1260 |
| B738 | LA |  | 1260 |
| B738 | TO |  | 1260 |
| BE20 | LA | 1320 | 1320 |
| BE20 | TO | 1320 | 1320 |
| CNA172 | LA | 2160 | 2160 |
| CNA172 | TO | 2160 | 2160 |
| EA50 | LA | 500 | 250 |
| EA50 | TO | 500 | 250 |

# FLYTYPER

De flytyper som er vist i Tabell 5-2 er med ett unntak notert med firebokstavskoden som er i henhold til den internasjonale luftfartsorganisasjonen ICAO sin standard . I NORTIM-databasen har flytypene andre betegnelser og det gjøres derfor en oversetting av flytypenavn for at beregningsprogrammet skal kjenne dem igjen. En av flytypene (EA50) er det nødvendig å erstatte med en annen flytype av samme kategori og tilnærmet samme egenskaper støymessig, fordi spesifikke data for den ikke er tilgjengelige.

Tabell 6-1 Oversetting av flytypenavn fra ICAO kode til databasenavn.

| ACtype | NewACtyp |
| --- | --- |
| A321 | A32123 |
| B738 | 737800 |
| BE20 | DHC6 |
| EA50 | CNA500 |

Støydata for disse flytypene samt CNA172 hentes fra masterdatabase for NORTIM og er i samsvar med den internasjonale støydatabasen.

# DESTINASJONER, TRASÉER OG PROFILER

Med destinasjoner menes her hvor flyene skal til når de tar av fra Gullknapp og hvor de kom fra når de lander.

Det er ikke oppgitt noen destinasjoner fra oppdragsgiver for de prognoser man har fremlagt.

Det antas at i den tidlige fasen av undersøkelsen at det i influens området for støysonene bare benyttes rettlinjet inn – og utflyging til rullebanen. Det antas videre at det er en 50/50 fordeling av retningene på rullebanen som benyttes.

Koordinater for rullebanene er gitt av oppdragsgiver og det er terskelpunktene som legges inn i støyberegningene. Rullebanene har benevnelsene 05 og 23.

Tabell 7-1 Koordinater for rullebaneterskler. Retning i forhold til NGO akse 2. Enheter er meter og grader.

| RWY | FromEast | FromNorth | FrmElev | ToEast | ToNorth | ToElev | Direction | Length |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 05 | 18442 | 57420 | 119 | 19056 | 57868 | 120 | 54 | 760 |
| 23 | 19056 | 57868 | 120 | 18442 | 57420 | 119 | 234 | 760 |
| 05Lang | 17756 | 56921 | 116 | 19548 | 58230 | 126 | 54 | 2219 |
| 23Lang | 19548 | 58230 | 126 | 17756 | 56921 | 116 | 234 | 2219 |

For hver av prosedyrene konstrueres flytraséer. Det legges en (senter-)trasé som følger prosedyren nøyaktig slik den er beskrevet. I tillegg legges det på en statistisk spredning som representeres med 3 traséer på hver side av sentertraséene i henhold til anbefalingene i ref [20].

Det er forskjellige metoder for spredning på landinger og avganger. Den følgende figuren viser traséer både for landing og avgang på Gullknapp, med det forenklede trafikkbildet hvor all inn og utflyging foregår rettlinjet. Spredetraséer fremgår også av figuren.

Figur 7-1 Traséer for inn- og utflyging for Gullknapp flyplass. Forenklet situasjon. M 1:50.000.

Med flygeprofiler menes høyde, hastighet og motorpådrag som funksjon av avstand fra et referansepunkt. For landinger er referansepunktet overflyet terskel. For avganger er referansepunktet på punktet der bremsene tas av (startpunkt for akselerasjon).

I dette prosjekt er det benyttet standard profiler fra databasen for flygeavstander inntil 500 NM for avgangene og 3 graders glidebane for innflygningene.

# SKALERING AV TRAFIKK

NORTIM har innebygd muligheter for å skalere trafikk i flere nivå; pr flytype, pr flykategori eller type flygning og videre pr destinasjon, prosedyre eller i tid på døgnet. I dette prosjekt er det ikke foretatt skaleringer av trafikken i forhold til det program som oppdragsgiver har lagt frem.

# BEREGNINGSPARAMETERE

NORTIM beregner for en rekke måleenheter for hvert punkt som beregnes. Det gjelder alle de måleenheter som er relevante til retningslinje T-1442 samt forurensningsforskriften. I tillegg beregnes ytterligere enheter som kan tjene til å anskueliggjøre støysituasjonen, som f. eks maksimumsnivå og andre enheter som kan inngå i støybelastningskart.

Samtidig som grunnberegningen (som danner utgangspunkt for støysonekonstruksjonen) gjennomføres, vil støynivå for alle boliger innenfor beregningsområdet bli beregnet separat. Opplysninger om posisjon for bygningene er hentet fra databasen Norges Eiendommer hos Norsk Eiendomsinformasjon AS (tidligere kalt for GAB-registeret). Uttrekk herfra ble gjort 6. juni 2006, slik at data er à jour pr mai 2006.

Beregningene gjøres for et middeldøgn for de to trafikksituasjoner. Det legges ut et punktmønster med innbyrdes punktavstand på 256 fot (78 m) i områdene rundt flyplassen og beregninger for disse enkeltpunkter danner grunnlaget for å trekke kurver med samme støybelastning.

Beregningene gjøres for en mikrofonhøyde på 4 meter i samsvar med kravene fra T-1442. Det benyttes digital topografi som beskrevet i kapittel 4.2.

# RESULTATER

Resultatene fra støyberegningene vises som koter på kart, normalt for de 2 enheter som danner grunnlaget for støysonene slik retningslinjen definerer dem. For de alternativer som er beregnet her, er det ikke trafikk mellom kl 23 om kvelden og kl 07 på morgenen, slik at det er bare enheten LDEN som bestemmer støysonekartet. Det vises derfor bare det ene kartet for støysonene i det etterfølgende, hvor gul støysone er bestemt av LDEN 52 dBA og rød støysone av LDEN 62 dBA. En tabell viser hvor stort areal hver støysone dekker i antall km2.

## Støysoner etter T-1442 for

For dette alternativet er det vesentlig propellfly som dominerer støybildet. Det er en liten andel med en liten jet maskin som er forholdsvis støysvak. Resultatet bærer også preg av dette og den følgende figuren, som er dimensjonert av LDEN, viser at rød sone knapt er synlig rundt midten av rullebanen.

Figur 10-1 Gul og rød støysone i henhold til T-1442 for kort rullebane. 
M 1:50 000.

Tabell 10-1 Areal innenfor støysonene for alternativet med kort rullebane.

| Støysone | Areal(km2) |
| --- | --- |
| Gul | 0,48 |
| Rød | 0,01 |

## Støysoner etter T-1442 for

For dette alternativet er det jetmaskiner i rutetrafikk som vil dominere støybildet. Igjen er det kun LDEN som dimensjonerer støysonekartet. Yttergensen til gul støysone følger koten for LDEN 52 dBA, mens yttergrensen for rød sone følger koten for LDEN 62 dBA.

Figur 10-2 Støysoner etter T-1442 for lang rullebane og tilhørende trafikk. 
M 1:50 000

Tabell 10-2 Areal innenfor støysonene for alternativet med lang rullebane.

| Støysone | Areal(km2) |
| --- | --- |
| Gul | 5,24 |
| Rød | 0,81 |

Kartleggingsgrenser etter forurensningsloven er som nevnt i kapittel 3.4 relatert til innendørs nivå. Som vist i Tabell 3-2 fører dette til at det gjelder forskjellige utendørs nivågrenser avhengig av hvilken type trafikk som dominerer. Det skyldes at frekvensinnholdet i støyen er forskjellig for propell- og jetfly og at en og samme fasade har forskjellig tall for støydempning for de to typer støykilder.

Utendørs kartleggingsgrense for de to alternativer her vil finnes for det som tilsvarer regional flyplass for den korte rullebanen, stamruteplass med støysvake jetfly for alternativet med lang rullebane. For den korte rullebanen blir kartleggingsgrensen utendørs døgnekvivalent nivå på 53 dBA, mens kartleggingsgrensen for den lange rullebanens trafikk blir på 61 dBA. Med normale bygningskonstruksjoner vil dette tilsvare et innendørs nivå på 35 dBA eller lavere i begge tilfeller.

I tillegg til disse kartleggingsgrensene viser de følgende figurer en kote utenfor og en innenfor, slik at kartleggingsgrensen er den midterste. Den utenfor gjelder dersom det er andre støykilder som støyer like mye i området. I så fall skal kartlegging omfatte alle boliger innenfor den ytterste grensen. Den innerste koten viser hvorfra man normalt vil kunne finne boliger som kan trenge utbedring for å få innendørs døgnekvivalent støynivå ned til under 42 dBA. Denne koten kalles tentativ tiltaksgrense.

Samtidig som grunnlaget for kotene beregnes, gjøres det også punktberegninger for de bygninger i området som er funnet i eiendomsregisteret som brukt til boligformål eller annet støyømfintlig formål. Disse byggene er også tatt inn som punkter i de følgende kartene, som da også kan tjene som en kontroll på hvorvidt alle aktuelle bygninger er registrert i eiendomsregisteret.

Figur 10-3 Kartleggingsgrenser for kort rullebane med propellfly som dominant kilde. Kotene viser utenfra og innover LEQ24h 50, 53 og 60 dBA. M 1:25.000.

Tabell 10-3 Antall støyømfintlige bygg innenfor kartleggingsgrensene for kort rullebane.

| PPLinfoF_0 |
| --- |
| Limits | NoOfBuildings |
| 50.0 -- 53.0 | 2 |
| 53.0 -- 60.0 | 1 |
| 60.0 -> | 0 |

Figur 10-4 Kartleggingsgrenser forlangt rullebane med jetfly som dominant kilde. Kotene viser utenfra og innover LEQ24h 58, 61 og 68 dBA. M 1:25.000.

Tabell 10-4 Antall støyømfintlige bygg innenfor kartleggingsgrensene for lang rullebane.

| PPLinfoF_1 |
| --- |
| Limits | NoOfBuildings |
| 58.0 -- 61.0 | 2 |
| 61.0 -- 68.0 | 0 |
| 68.0 -> | 3 |

I en undersøkelse fra 1999 [21] ble det foretatt en kartlegging for antall mennesker på landsbasis som var utsatt for støy fra transport høyere enn LEQ24h 50 dBA. Opptellingen ble basert på kartlegging av antall boliger av forskjellige typer og et gjennomsnittlig antall mennesker bosatt på hver boligtype. Antall mennesker pr boligtype er justert fylkesvis.

Samme metodikk er benyttet for å undersøke hvor mange som kan bli berørt for de to situasjoner på Gullknapp og de følgende figurer og tabeller viser resultatene.

Figur 10-5 Støybelastningskart for LEQ24h for alternativet med kort rullebane. Kotene viser LEQ24h i 5 dB intervall fra 50 dBA (ytterst) og oppover. M 1:50.000.

Figur 10-6 Støybelastningskart for LEQ24h for alternativet med lang rullebane. Kotene viser LEQ24h i 5 dB intervall fra 50 dBA (ytterst) og oppover. M 1:50.000.

Tabell 10-5 Antall bygninger og anslag over bosatte innenfor LEQ24h i 5 dB trinn for trafikkalternativet med kort rullebane.

| PPLinfoT_0 |
| --- |
| Limits | NoOfBuildings | NoOfPeople |
| 50.0 -- 55.0 | 3 | 8 |
| 55.0 -- 60.0 | 0 | 0 |
| 60.0 -- 65.0 | 0 | 0 |
| 65.0 -- 70.0 | 0 | 0 |
| 70.0 -> | 0 | 0 |

Tabell 10-6 Antall bygninger og anslag over bosatte innenfor LEQ24h i 5 dB trinn for trafikkalternativet med lang rullebane.

| PPLinfoT_1 |
| --- |
| Limits | NoOfBuildings | NoOfPeople |
| 50.0 -- 55.0 | 15 | 40 |
| 55.0 -- 60.0 | 6 | 16 |
| 60.0 -- 65.0 | 1 | 3 |
| 65.0 -- 70.0 | 3 | 8 |
| 70.0 -> | 0 | 0 |

## Kommentarer til resultatene

Det fremgår av Figur 10-2 og Figur 10-6 at de beregnede støykotene går nokså nær tettbebygd strøk. Det er derfor grunn til å understreke at det er usikkerhet knyttet til beregningsgrunnlaget i og med at det er svært forenklet både hva gjelder fordeling av trafikk i de to rullebaneretninger og når det gjelder inn- og utflygingsmønster.

Dersom fremherskende vindretning i området er fra sørvest, så vil støysonene få endret form ved at den noe tynnere delen langs senterlinjen vil strekke seg lengre ut mot nordøst, mens den noe bredere delen til sidene vil bre seg mot sørvest. Små endringer her vil kunne gi store utslag i resultatene i Tabell 10-6.

Det er derfor å anbefale at man tar hensyn til dette i den videre planprosess ved for eksempel å sørge for at avgangsprosedyrer styrer flyene lengre unna tettbebyggelsen.

# LITTERATUR

[1]	B. Griefahn: 
MODELS TO DETERMINE CRITICAL LOADS FOR NOCTURNAL NOISE.
Proceedings of the 6th International Congress on Noise as a Public Health Problem, Nice, Frankrike, juli 1993

[2]	T. Gjestland: 
VIRKNINGER AV FLYSTØY PÅ MENNESKER.
ELAB-rapport STF44 A82032, Trondheim, april 1982

[3]	Flystøykommisjonen:
STØYBEGRENSNING VED BODØ FLYPLASS.
Rapportnr. TA-581, Oslo, mars 1983

[4]	T. Gjestland, K. H. Liasjø, I. Granøien, J. M. Fields:
RESPONSE TO NOISE AROUND OSLO AIRPORT FORNEBU.
ELAB-RUNIT Report STF40 A90189, Trondheim, november 1990

[5]	T. Gjestland, K. H. Liasjø, I. L. N. Granøien:
RESPONSE TO NOISE AROUND VÆRNES AND BODØ AIRPORTS.
SINTEF DELAB Report STF40 A94095, Trondheim, august 1994

[6]	A. Krokstad, O. Kr. Ø. Pettersen, S. Å. Storeheier:
FLYSTØY; FORSLAG TIL MÅLEENHETER, BEREGNINGSMETODE OG SONEINNDELING.
ELAB-rapport STF44 A81046, revidert utgave, Trondheim, mars 1982

[7]	Miljøverndepartementet:
RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING AV STØY I AREALPLANLEGGING.
Retningslinje T-1442. Oslo, 26. januar 2005
http://odin.dep.no/md/norsk/dok/regelverk/retningslinjer/022051-200016/dok-bn.html

[8] 	Miljøverndepartementet:
T-1277 RETNINGSLINJER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVA OM AREALBRUK I FLYSTØYSONER
http://odin.dep.no/md/norsk/regelverk/rikspolitiske/022005-990564

AREALBRUK I FLYSTØYSONER.
Retningslinjer T-1277. Oslo, april 1999 (Papirutgaven).

[9]	Statens Forurensningstilsyn:
VEILEDER TIL MILJØVERNDEPARTEMENTETS RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING AV STØY I AREALPLANLEGGING (STØYRETNINGSLINJEN).
Publikasjon TA-2115/2005. Oslo august 2005
http://www.sft.no/publikasjoner/luft/2115/ta2115.pdf

[10]	H. Olsen, K. H. Liasjø, I. L. N. Granøien:
TOPOGRAPHY INFLUENCE ON AIRCRAFT NOISE PROPAGATION, AS
IMPLEMENTED IN THE NORWEGIAN PREDICTION MODEL – NORTIM.
SINTEF DELAB Report STF40 A95038, Trondheim, april 1995

[11]	Rolf Tore Randeberg, Herold Olsen, Idar L N Granøien, Tone Berg:
NORTIM VERSION 3.0. USER INTERFACE DOCUMENTATION.
SINTEF Report STF90 A04037, Trondheim, 22. April 2002

[12]	Idar L N Granøien, Rolf Tore Randeberg, Herold Olsen:
CORRECTIVE MEASURES FOR THE AIRCRAFT NOISE MODELS NORTIM AND GMTIM: 1) DEVELOPMENT OF NEW ALGORITHMS FOR GROUND ATTENUATION AND ENGINE INSTALLATION EFFECTS. 2) NEW NOISE DATA FOR TWO AIRCRAFT FAMILIES.
SINTEF Report STF40 A02065, Trondheim, 16 December 2002

[13]	B. Plovsing, J. Kragh:
Nord2000. COMPREHENSIVE OUTDOOR SOUND PROPAGATION MODEL.
DELTA Report, Lyngby, 31 Dec 2000

[14]	S Å Storeheier, R T Randeberg, I L N Granøien, H Olsen, A Ustad:
AIRCRAFT NOISE MEASUREMENTS AT GARDERMOEN AIRPORT, 2001. Part 1: SUMMARY OF RESULTS.
SINTEF Report STF40 A02032, Trondheim, 3 March 2002

[15]	G. G.: Flemming et. al.:
INTEGRATED NOISE MODEL (INM) VERSION 6.0 TECHNICAL MANUAL.
U.S. Department of Transportation, Report No.: FAA-AEE-01-04, Washington DC, June 2001

[16]	W. R. Lundberg:
BASEOPS DEFAULT PROFILES FOR TRANSIENT MILITARY AIRCRAFT.
AAMRL-TR-90-028, Harry G. Armstrong, Aerospace Medical Research Laboratory,
Wright-Patterson AFB, Ohio, February 1990

[17]	Miljøverndepartementet:
FORSKRIFT OM BEGRENSNING AV FORURENSNING (FORURENSNINGSFORSKRIFTEN). 
Forskrift FOR-2004-06-01-931, Oslo, juni 2004
http://www.lovdata.no/for/sf/md/md-20040601-0931.html
(Del 2, kapittel 5)

[18]	Arild Brekke:
NYE RETNINGSLINJER FOR FLYSTØY. KONSEKVENSER VEDRØRENDE STØYISOLERING AV BOLIGER I STØYSONE I OG II.
Norges byggforskningsinstitutt rapport 7939, revidert utgave, Oslo, juni 1998

[19]	Kåre H. Liasjø:
MØTE OM kartlegging AV FLYSTØY i henhold til forskriften TIL FORURENSNINGSLOVEN.
Referat fra møte i SFT Oslo, 25 juni 1999

[20]	REPORT ON STANDARD METHOD OF COMPUTING NOISE CONTOURS AROUND CIVIL AIRPORTS. VOLUME 2: TECHNICAL GUIDE. 
ECAC.CEAC Doc.29 3rd Edition, Strasbourg, 07/12/2005.

[21]	I. L. N. Granøien, H. Olsen, O. M. Arntzen, A. Ustad, T. Berg: 
NASJONALE MÅL FOR STØY. KARTLEGGING AV ANTALL PERSONER BERØRT AV FLYSTØY. 
SINTEF rapport STF40 A99037, Trondheim juni 1999.

# Footnotes

EU Directive 2002/49/EC Assessment and management of environmental noise

ICAO Doc 8643 AIRCRAFT TYPE DESIGNATORS