|  | SINTEF RAPPORT |
| --- | --- |
|  | TITTEL |
|  | Teksturmålinger på veger i Kongsvingerområdet høsten 2003, våren 2004 og høsten 2004. Detaljerte resultater fra profil – og spektralanalyse. |
| SINTEF IKT Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: O S Bragstads plass 2C 7034 Trondheim Telefon: 73 59 30 00 Telefaks: 73 59 10 39 Foretaksregisteret: NO 948 007 029 MVA |  |
|  | FORFATTER(E) |
|  | Svein Å. Storeheier |
|  | OPPDRAGSGIVER(E) |
|  | Vegdirektoratat, Veg- og Trafikkfaglig Senter i Trondheim |
| RAPPORTNR. | GRADERING | OPPDRAGSGIVERS REF. |
|  | Åpen | Jostein Aksnes |
| GRADER. DENNE SIDE | ISBN | PROSJEKTNR. | ANTALL SIDER OG BILAG |
|  |  | 90E239 | 55 |
| ELEKTRONISK ARKIVKODE | PROSJEKTLEDER (NAVN, SIGN.) | VERIFISERT AV (NAVN, SIGN.) |
| Document1 | Svein Å. Storeheier | Truls Berge |
| ARKIVKODE | DATO | GODKJENT AV (NAVN, STILLING, SIGN.) |
|  | 2006-04-24 | Odd Kr. Ø. Pettersen |
| SAMMENDRAG |
| I forbindelse med prosjektet ”Miljøvennlige vegdekker” i regi av Vegdirektoratet, Veg- og trafikkfaglig senter i Trondheim, ble det i perioden 2003 – 04 gjennomført teksturmålinger på 14 ulike vegstrekninger i Kongsvingerområdet. Dette inkluderte teststrekningene på Rasta-feltet og ellers målinger på et antall ordinære vegstrekninger. Vegdekkene på Rasta-feltet ble lagt sommeren 2003, slik at en kunne følge utviklingen i tekstur over 1 år, fra relativt nylagt vegdekke via 1. piggdekksesong, til dekketilstand etter 1 år. Teksturdata ble samlet inn ved bruk av vegvesenets spesielle målebiler for kontroll av dekketilstand. Disse bruker et laserbasert målesystem (ALFRED). En spesiell målemodus ga filer med profildata for høydevariasjoner i vegoverflaten. På grunn av begrensninger i denne målemetoden var registreringene begrenset til 7500 påfølgende sampelverdier, tilsvarende en basismålestrekning på 2.6 m. Et antall slike basismålinger ble gjort pr. vegstrekning for å få rimelig sikre resultater. Total teksturmålelengde pr. vegfelt var av praktiske grunner begrenset til 15-17 m, som kan være noe knapt. Analysen av teksturmålingene omfattet beregning av teksturspektra (effektivverdi av høydevariasjoner innen 1/3-oktavbånd bølgelengder) og ulike parametere beregnet fra fordelingen av profilhøyder. Verdier for en modell-indikator for avstrålt teksturrelatert støy fra bildekk ble også beregnet. Alle detaljdata fra analysen av teksturmålingene er dokumentert i denne rapporten. Nærmere analyser av disse resultatene og mulig kopling til støy rapporteres senere. |
| STIKKORD | NORSK | ENGELSK |
| GRUPPE 1 | Akustikk | Acoustics |
| GRUPPE 2 | Støy | Noise |
| EGENVALGTE | Vegdekker | Road surfaces |
|  | Teksturdata | Texture data |

Forord

Teksturmålingene og analysearbeidet dokumentert i denne rapporten er finansiert av Vegdirektoratet, Veg- og trafikkfaglig senter i Trondheim.

Kontaktpersoner hos oppdragsgiver har vært Jostein Aksnes.

Seniorforsker Svein Å. Storeheier har vært SINTEFs prosjektleder og ansvarlig for analyse og resultatsammenstilling. Teksturmålingene høsten 2003 ble utført av Asfaltteknisk Institutt (ATI) ved Bjørn Holshagen. Teksturålingene i 2004 ble utført av Geir Lundstein, Statens vegvesen, Region Øst, Hamar distrikt.

INNHOLDSFORTEGNELSE

1	Bakgrunn	4

2	Innsamling av teksturdata	4

2.1	Målesteder	4

2.2	Målemetode og registreringer	5

3	Databehandling	5

3.1	Teksturspektra	5

3.2	Teksturdata avledet fra overflateprofil	6

3.3	Modell for teksturgenerert støy	6

4	Resultater	7

Vedlegg 1 : Høst 2003	8

Vedlegg 2 :  Vår 2004	30

Vedlegg 3 :  Høst 2004	36

# Bakgrunn

Prosjektet ”Miljøvennlige vegdekker” i regi av Vegdirektoratet, Veg- og trafikkfaglig senter i Trondheim, startet opp som et forprosjekt i 2003. SINTEF ble engasjert til å gjennomføre  støymålinger og analysere teksturmålinger på et antall vegdekker i Kongsvingerområdet. Støydata og noen teksturdata er tidligere rapportert,.  I denne rapporten er det valgt å presentere samlet alle detaljresultater fra teksturanalysen fra målingene i 2003 og 2004.

# Innsamling av teksturdata

## Målesteder

Data om de ulike vegstrekningene som det ble målt tekstur på i tidsrommet høst 2003 til høst 2004, er oppgitt i Tabell 1. Vegstrekningene ligger i Hedmark fylke, i området ved Kongsvinger. En vegstrekning ligger ved Gardermoen i Akershus. Det er målt på i alt 14 ulike vegstrekninger, og på 48 vegfelter i 3 måleomganger (sommer/høst 2003, vår 2004, høst 2004).

Tabell 1	Data for målestrekningene

| Vegnr. / Navn | Type | Km – felt 1 | Km - felt 2 | Leggeår | Måletidspunkt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rv2 HP3, Rasta | Ska8(1) | 3145 – 3570 | 3145 – 3549 | 2003 | H03, Vå04(f1), H04 |
| Rv2 HP3, Rasta | Ab6(1) | 3570 – 3848 | 3549 - 3874 | 2003 | H03, Vå04(f1), H04 |
| Rv2 HP3, Rasta | Ska11(1) | 3848 – 4170 | 3874 - 4170 | 2003 | H03, Vå04(f1), H04 |
| Rv2 HP3, Rasta | Ab6(2) | 4170 - 4512 | 4170 – 4522 | 2003 | H03, Vå04(f1), H04 |
| Rv2 HP3, Rasta | Ska8(2) | 4512 – 4851 | 4522 – 4855 | 2003 | H03, Vå04(f1), H04 |
| Rv2 HP3, Rasta | Ska11(2) | 4851 - 4930 | 4855 – 4930 | 2003 | Vå04(f1), H04 |
| Rv2 Hp3, ref. | Ska14 | 5000 - |  | 1996 | H03, H04(f1) |
| Rv2 ved stadion Gjemselund | Ska11 |  |  | 1998 | H03 |
| Rv2 Hp1 Togstad, Skarnes | Ab8 | 7500 - | 8500 - | 2000 | H03, H04 |
| Rv175 HP1, Skarnes Sentrum | Ab11 | 12000 - |  | 2002 | H03, H04(f1) |
| Rv175 HP1 Shellst., Skarnes | Ska8 | 11000 - | 12000 - | 2002 | H03, H04 |
| Rv2 HP2, Volla | Ska14 | 9500 - |  | 1999 | H04(f1) |
| Rv2 HP2, Øiset | Ska11 | 16000 - |  | 2003 | H04(f1) |
| Fv530, Gardermoen | Ab16 |  |  | 1996 | S03 |

H03: høst 2003, Vå04: Vår (mai) 2004, S03: sommer 2003, H04: høst 2004. (f1) viser at det er målt tekstur bare i felt 1 på strekningen. Uten feltangivelse er det målt i både felt 1 og 2. (felt 1 er høyre kjørefelt i km-retningen).

## Målemetode og registreringer

Statens vegvesen registrerer systematisk ujevnhet og slitasje på veger ved bruk av ALFRED målesystem installert i spesialbiler. En av målestørrelsene er midlere profildybde (mpd) som beregnes på grunnlag av høydevariasjoner i vegoverflaten (profil). Data samles inn via et laserbasert måleutstyr som sampler vegoverflaten med en viss vertikal og horisontal oppløsning.  Slike samplede profildata ble gjort tilgjengelig for prosjektet for beregning av teksturspektra og andre parametere som diskuteres nedenfor.

Med de modifikasjonene som enkelt kunne gjøres, ble det i hver måling registrert 7500 profildata over en strekning på ca. 2.6m ved kjørefart 40 km/t, dvs. med en horisontal samplingstetthet på ca. 0.35 mm. Vertikaloppløsningen ble oppgitt til 0.044 mm. For hver vegstrekning ble det utført minst 6 slike enkeltmålinger. Strekningenes lengde varierte i området 70 – 250 m. Målingene ble gjennomført i høyre hjulspor i kjøreretningen. Teksturmålingene ble gjennomført av ATI i 2003, og av Statens vegvesen, Region Øst Hamar distrikt i 2004.

# Databehandling

## Teksturspektra

Høydevariasjonene i vegoverflaten knyttes til bølgelengder, slik at teksturen ofte blir beskrevet ved et teksturspektrum. Dette viser høydevariasjoner som funksjon av bølgelengde for høydesvingningene. Vanlig framstilling er rms-amplityder (μm) som funksjon av bølgelengder i 1/3-oktav bånd, med senterbølgelengder i millimeter. Alternativt benyttes en logaritmisk form, dvs. amplitydeverdiene omformes til dB relativt til en referanseverdi på 1 μm. Aktuelt bølgelengdeområde er ca. 1 – 315 mm, som ligger innenfor områdene makro- og megatekstur i vegteknisk sammenheng.

For beregning av teksturspektra ble anbefalingene i ISO/CD 13473-4 fulgt. Et effektspekter ble beregnet basert på diskret Fourier transformasjon på profilsampelverdiene i hver måling. Effekt ved spektrallinjene ble summert i 1/3-oktav bølgelengdebånd for senterbølgelengder i området 0.8 – 315 mm. Teksturspekteret Ltx i bølgelengdebånd er gitt ved:

Ltx,λ (dB) = 20log(aλ / aref)

hvor Ltx,λ er teksturnivå i dB for 1/3-oktav senterbølgelengde λ (mm), aλ er rms amplitydeverdi i bølgelengdebåndet, og aref er referansen 1 μm. Alternativt kan oppgis rms-verdien aλ  (μm) for bølgelengdebånd med senterbølgelengde λ (mm).

Spekterverdier er beregnet i 1/3-oktav bølgelengdebånd, men er også omregnet til verdier i 1/1-oktav bølgelengdebånd.

## Teksturdata avledet fra overflateprofil

I tillegg til resultater fra teksturspektra er det beregnet teksturparametere ved analyse direkte på høydeprofilverdiene:

Mpd 		– midlere profildybde (mm), etter metode gitt i ISO 13473-1.

g-faktor	- formfaktor for vegoverflate, %, basert på kumulativ amplitydefordeling av profilsampler.

Høy verdi antyder en overflate av typen ”platå med sprekker”, mens en lav verdi antyder en overflate av typen  ”spisse fjell og vide  daler”.

Rms		- rms verdi (effektivverdi i mm) beregnet direkte på høydevariasjonene.

Rsk		- amplitydefordelingens ”skewness”, mål på asymmetri.

Negativ verdi trekker i samme retning som høy g-faktor.

Rku		- amplitydefordelingens ”kurtosis”, angir om fordelingen er bred eller smal.

Alle teksturparametrene er beregnet for hvert 10 cm intervall langs målestrekningen på 2.6 m. Middelverdier er oppgitt. De teksturdata som er beskrevet her utover teksturspektra, er valgt ut på indikasjoner i nyere standarder og litteratur,.

## Modell for teksturgenerert støy

I tillegg er det beregnet en verdi for ”Estimated Road Noisiness Level”, ERNL, som uttrykker en vegoverflates påvirkningen på A-veid støynivå fra et lett kjøretøy (lydavstråling fra bildekk), basert på teksturinnflytelse. Denne indikatoren gjelder for tette dekker, og for kjøring i hastigheter 60 – 120 km/t. Den tar primært hensyn til teksturspekterets form.

Resultater fra databehandlingen er framstilt på datablad med innhold som vist i Figur 1.

# Resultater

Resultatene fra teksturmålingene i 2003 og 2004 er gitt ved teksturdata som vist i Figur 1 for samtlige vegdekker i Tabell 1. Resultatene er ordnet i Vedlegg 1 – 3 ordnet etter måletidspunkt.

I tillegg til teksturdata som ble omtalt i kap. 3, skal nevnes kolonnen merket ”Std av (Ltx)”. Dette er standardavviket  for Ltx  1/3-oktavbånd (på dB-verdier),  over antallet basismålinger som inngår.

På enkelte av databladene (høyre hjørne nederst) er oppgitt en verdi i %. Dette er andel ukurante sampelverdier i høydeprofilen totalt, som er tatt ut etter visse kriteria. Verdier under 0.1 % er ikke oppgitt. Verdier over 2 % kan antyde en viss usikkerhet i resultatene. Verdier over 3-4 % bør ikke forekomme.

Figur 1		Datablad for teksturdata

Vedlegg 1 : Høst 2003

0.16 %

0.44 %

2.1 %

0.49 %

0.35 %

2 %

0.82 %

0.13 %

0.12 %

Vedlegg 2 :  Vår 2004

1.8 %

0.31 %

Vedlegg 3 :  Høst 2004

# Footnotes

Truls Berge: “Vegdekkers støyegenskaper. Foreløpige resultater fra malinger på norske vegdekker”. SINTEF rapport STF90 A04006, Januar 2004.

Truls Berge, Svein Å. Storeheier, Asbjørn Ustad :”Miljøvennlige vegdekker. Resultater fra støy- og teksturmålinger på vegdekker I Kongsvingerområdet, 2004”.  SINTEF rapport STF90 A05109, August 2005.

First ISO/CD 13473-4 ”Characterization of pavement texture by use of surface profiles – Part 4: Spectral analysis of texture profiles” (CD by 2004-02-04)

ISO 13473-1:1997(E) ”Characterization of pavement texture by use of surface profiles – Part 1: Determiation of mean profile depth”.

ISO 13473-2 ”Characterization of pavement texture by use of surface profiles – Part 2: Terminology and basic requirements related to pavement texture profile analysis”.

“Einfluss der Fahrbahntextur auf das Reifen-Fahrbahn-Geräusch”. Forschungsbericht FE-Nr. 03-293/1995/MRB, Bundesanstalt für Strassenwesen, Bergisch Gladbach, 15.06.2001. (Sperenbergundersøkelsen).

Ulf  Sandberg, Jerzy A. Ejsmont :“Tyre/road noise reference book”, kap. 19.3.1 , Informex, ISBN 91-631-2610-9, 2002.